杭州市2018年工矿商贸企业重点事故隐患挂牌督办整改完成情况清单

| 序号 | 隐患单位名称 | 地 址 | 隐患主要内容 | 督办单位 | 预计完成时间 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州城南房地产物业公司 | 紫花支路8号8楼 | 经对相关20台电梯进行检查，存在以下问题：1.减速箱箱体分割面漏油；2.钢丝绳磨损严重；3.证明层门闭合的电气安全装置锈蚀严重；4.层门门挂轮锈蚀；5.层门滑块磨损严重；6.对重靴衬磨损严重；7.继电器、接触器老化；8.轿厢导靴靴衬磨损严重。 | 上城区政府 | 2018年 6月30日 | 已完成 |
| 2 | 杭州中力机械设备有限公司 | 下城区石桥路永华街121号 | 1.未提供安全负责人证书；2.部分消防设施前方堵塞；3.简易升降机无警示标志，未设连锁保护装置；4.多台在用的叉车未登记、挂牌、检测；5.叉车充电插座安装在木板上；6.仓库内使用大功率生活电器；7.消防通道堆积货物；8.个别配电柜无柜门；9.配电柜无绝缘毯。 | 下城区政府 | 2018年 6月30日 | 已完成 |
| 3 | 杭州振华仪表有限公司 | 天台山路17-3号 | 1.安全生产管理制度未建立，员工安全生产责任书未签订；2.安全教育培训未开展，应急预案未建立；3.五楼有员工住宿；4.喷漆车间防爆灯故障，油漆库房电气未防爆；5.简易升降设备使用存在隐患。 | 江干区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 4 | 浙江建华五金机电市场有限公司 | 拱墅区沈半路2号 | 危化品经营场所与其他区域未进行有效分隔，经营场所建构筑物耐火等级不符合规范要求。 | 拱墅区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 5. | 杭州德昌五金家具有限公司 | 西湖科技园区西园八路8号 | 1.粉尘场所未配备适用于粉尘事故处置要求的灭火器材；2.粉尘场所未设置粉尘事故应急处置方案或应急处置卡；3.生产车间内塑粉等原材料未限量存放；4.应急疏散通道标识不完善。 | 西湖区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 6 | 杭州西兴印刷农机厂 | 滨江区西兴镇襄七房村200号 | 1.公司建筑主体为木质结构，相关消防设施不足；2.现场电气线路未套管；3.生产现场灭火器等消防设施部分被杂物遮挡，取用不便，日常检查缺失；4.印刷车间职业危害管理不到位，通风效果较差。 | 滨江区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 7 | 杭州萧宏钢结构有限公司 | 萧山区河上镇大桥村 | 该公司现场进行吊装、有限空间作业，作业前未完成作业现场危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续。 | 萧山区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 8 | 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 余杭区（钱江经济开发区）南公河路1号 | 1.2号厂房未经审批，擅自隔墙，且隔墙使用材质为泡沫夹心板，存在安全隐患；2.6号厂房生产作业场所内从业人员未佩戴、使用劳动防护用品（口罩、耳塞等）；3.6号厂房制版房内安全出口不符合安全技术要求；4.厂区内多处消防车道设置有障碍物且有部分车道停放机动车辆。 | 余杭区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 9 | 浙江万泰药业有限公司 | 富阳区春江街道工业功能区 | 1.该企业未完成化工反应安全风险评估；2.部分岗位没有制订操作规程；3.部分岗位未建立与岗位相匹配的安全生产责任制度。 | 富阳区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 10 | 临安沈氏机械有限公司 | 临安区青山湖街道雅观村 | 1.危化品仓库防漏装置缺损；2.剧毒品仓库存有150kg氰化钠、电镀液（镀银），未设置治安保卫机构、配备专职治安保卫人员；3.厂区内消防灭火器超过10年有效期（办公室门口、剧毒品仓库门口、食堂门口）。 | 临安区政府 | 2018年6月30日 | 已完成 |
| 11 | 浙江迅和机械制造有限公司 | 桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 | 1.喷漆室未规范设置可燃气体报警装备； 2.丙烷、氧气输送系统未设置安全防范装置。 | 桐庐县政府 | 2018年6月30 日 | 已完成 |
| 12 | 杭州房桥木材有限公司 | 淳安县临岐镇工业园区 | 1.灭火器配置不足；2.配电箱前方堵塞，线路未套管敷设；3.车间主干道未划消防通道线及各类警示标志；4.电机无防护罩；5.储气罐上的压力表、安全阀未定期检测。 | 淳安县政府 | 2018年6月30 日 | 已完成 |
| 13 | 建德市越围新型建筑材料有限公司 | 建德市乾潭镇陵上工业园区 | 该企业为制砂企业，现场制砂产生的尾砂（淤泥）库储量已超10万方，且下游围挡坝高度超1M，坝面上宽2M，坝长50M+。因围挡坝未经正规设计，且库存储量大，坝下游为企业生产车间，雨季容易引起垮塌，发生较大事故。 | 建德市政府 | 2018年11月30 日 | 已完成 |
| 14 | 杭州杭联热电有限公司 | 杭州经济技术开发区1号大街30号 | 1.1号筛破楼粉尘严重，部分电气不防爆，如有裸露电气线路产生电火花将可能引爆粉尘引发火灾；2.厂区内热网管道（蒸气管道）未经检验投入使用，可能导致高温高压蒸气管道发生爆炸。 | 杭州经济技术开发区管委会 | 2018年11月30 日 | 已完成 |
| 15 | 杭州凯豪实业有限公司 | 杭州大江东河庄街道三联村14组6号 | 1.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理;2.生产车间有可燃爆粉尘，未使用防爆灯具；3.企业应急预案及安全管理制度等相关台账需完善。 | 大江东产业集聚区管委会 | 2018年6月30日 | 已完成 |