附：杭州市“十二五”新增地下空间说明

1、市区重点地区地下空间规模450万平方米，主要由八个重点地区的地下空间组成。

| 项 目 | 规 模（万平方米） |
| --- | --- |
| 铁路东站枢纽地区（城东新城） | 150 |
| 奥体博览中心地区（钱江世纪城） | 100 |
| 运河新城核心区 | 20 |
| 之江新城核心区 | 40 |
| 下沙核心区（下沙新城） | 60 |
| 城北新城核心区 | 20 |
| 铁路南站枢纽地区 | 30 |
| 临平新城核心区 | 30 |

2、市区地下交通市政设施规模550万平方米，主要由轨道交通一期工程和二期工程（十二五期间约实施410万平方米）、地下交通隧道（约100万平方米）、地下社会停车场（重点地区除外，约20万平方米）、地下人行过街设施（约10万平方米）、地下共同沟（约10万平方米）

3、市区地下人防工程（单建和结建）规模400万平方米，主要结合“十一五”期间人防工程建设规模，根据市人防办提供的“十二五”计划（每年人防工程建设规模约80万平方米）。

4、市区结合住宅公建配建地下空间（不含“1”和“3”）规模约800万平方米，主要依据如下：

根据《杭州市近期建设规划（2011-2015年）》，“十二五”期间居住用地增加29.07平方千米，公共设施用地增加25.64平方千米。

居住用地按65%计为住宅用地，住宅用地按平均容积率1.8估算，则住宅用地新增建筑面积约为：29.07*0.65*1.8*100万平方米=3401.19万平方米。根据住宅建筑面积户均90平方米计算，则新增住宅套数为37.79万套。根据《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则》，如按住宅停车位户均0.8个计，则需新增机动车停车位30.23万个，如按80%位于地下，则新增地下停车位24.18万个，按平均每个地下停车位35平方米计，住宅用地新增地下空间面积约845万平方米。

公共设施用地按平均容积率2.2估算，则公共设施用地新增建筑面积约为：25.64*2.2*100万平方米=5640.8万平方米。根据《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则》，如按公共建筑平均停车位指标为0.8个停车位/100平方米，则需新增机动车停车位约45.12万个。如按80%位于地下，则新增地下停车位36.10万个，按平均每个地下停车位35平方米计，公共设施用地新增地下空间面积约1263万平方米。

通过以上分析，住宅公建配建地下空间约2108万平方米。扣除重点地区地下空间和地下人防工程（单建和结建）外，住宅公建配建地下空间还需新增超过1258万平方米，本次规划保守估算约800万平方米。

5、五县市地下空间新增地下空间300万平方米，构成如下：

| 项 目 | 规 模（万平方米） |
| --- | --- |
| 桐庐 | 60 |
| 淳安 | 40 |
| 建德 | 50 |
| 富阳 | 80 |
| 临安 | 70 |