附件1

表1

工程建设基本情况表

工程所在区、县（市）：                                   检查日期：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  | 开工日期 |  |
| 施工许可证号 |  | 形象进度 |  |
| 建筑规模 （总面积或投资额） | 平方米（或 万元） |
| 结构类型 |  | 建筑层数 |  |
| 投资性质 （政府、社会） |  | 建筑类别（市政、公建、住宅、保障性住宅） |  |
| 责任主体和有关机构单位名称 | 项目负责人 |
| 建设单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |
| 主要分包 单 位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |
| 监测单位 |  |  |
| 检测机构 |  |  |

检查人员签字：

表2

工程建设安全生产情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |
| 2 | 项目经理、专职安全员等关键岗位人员到岗情况 |  |  |  |  |
| 3 | 项目经理、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |
| 4 | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |  |
| 5 | 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单，落实风险分级管控制度 |  |  |  |  |
| 6 | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过 |  |  |  |  |
| 7 | 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 |  |  |  |  |
| 8 | 现场实际施工作业与专项施工方案相符 |  |  |  |  |
| 9 | 落实燃气、电力等地下管线安全保护情况 |  |  |  |  |
| 10 | 施工现场及生活区临时用电符合要求 |  |  |  |  |
| 11 | 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育和安全技术交底，并建立台帐档案 |  |  |  |  |
| 12 | 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改 |  |  |  |  |
| 13 | 工地施工材料、易燃易爆物品堆放、使用规范管理 |  |  |  |  |
| 14 | 消防通道设置，施工现场和生活办公区域等消防设施有效配备，密目网、活动板房采用阻燃材料 |  |  |  |  |
| 结果 统计 | 符合项； 基本符合项； 不符合项 |  |

检查人员签字：                               检查日期：      年    月    日

表3

重大事故隐患检查表

| 序号 | 检查要点 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 施工安全管理 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 |  |  |  |
|  |  | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作 |  |  |  |
|  |  | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 |  |  |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的专项施工方案进行论证 |  |  |  |
| 2 | 基坑工程 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护 措施 |  |  |  |
|  |  | 基坑土方超挖且未采取有效措施 |  |  |  |
|  |  | 深基坑施工未进行第三方监测 |  |  |  |
|  |  | 有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理： 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；3.基坑底部出现管涌；4.桩间土流失孔洞深度超过桩径 |  |  |  |
| 3 | 模板工程 | 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 |  |  |  |
|  |  | 模板支架承受的施工荷载超过设计值 |  |  |  |
|  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 |  |  |  |
| 4 | 脚手架工程 | 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 |  |  |  |
|  |  | 未设置连墙件或连墙件整层缺失 |  |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用 |  |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除 破坏 |  |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米 |  |  |  |
| 5 | 起重机械及吊装工程 | 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用或未按规定办理使用登记 |  |  |  |
|  |  | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求 |  |  |  |
|  |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 |  |  |  |
| 5 | 起重机械及吊装工程 | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏 |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期， 标准节连接螺栓缺失或失效 |  |  |  |
| 6 | 高处作业 | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 |  |  |  |
|  |  | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施 |  |  |  |
|  |  | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接 |  |  |  |
| 7 | 临时用电 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压 |  |  |  |
| 8 | 有限空间作业 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则 |  |  |  |
|  |  | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作 |  |  |  |
| 9 | 拆除工程 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求 |  |  |  |
| 10 | 暗挖工程 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工 |  |  |  |
|  |  | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施 |  |  |  |
| 11 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料 |  |  |  |
| 12 | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合项； 不符合项 |

检查人员签字：                               检查日期：      年    月    日

表4

高处坠落和物体打击检查表

| 序号 | 检查项 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 是否制定预防高处坠落事故的安全技术措施 |  |  |  |  |
| 2 | 是否对作业人员进行高处作业安全知识教育和安全技术交底 |  |  |  |  |
| 3 | 是否为高处作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用品和用具并按规定正确佩戴和使用 |  |  |  |  |
| 4 | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 |  |  |  |  |
| 5 | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 |  |  |  |  |
| 6 | 脚手架的脚手片是否铺设严密，脚手架外侧是否采用密目式安全网做全封闭，密目式安全网是否可靠固定在架体上； |  |  |  |  |
| 7 | 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 |  |  |  |  |
| 8 | 通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求 |  |  |  |  |
| 9 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网 |  |  |  |  |
| 10 | 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 |  |  |  |  |
| 11 | 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 |  |  |  |  |
| 12 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 |  |  |  |  |
| 13 | 移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格 |  |  |  |  |
| 14 | 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯 |  |  |  |  |
| 结果统计： | 符合项； 基本符合项； 不符合项 |

检查人员签字：                               检查日期：      年    月    日

表5

起重机械检查表

| 序号 | 检查项 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 一、塔式起重机 |
| 1 | 塔式起重机起重力矩限制器、起重量限制器、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效，符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 |  |  |  |  |
| 3 | 塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求 |  |  |  |  |
| 4 | 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离 |  |  |  |  |
| 5 | 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定 |  |  |  |  |
| 6 | 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 |  |  |  |  |
| 7 | 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重 锈蚀 |  |  |  |  |
| 8 | 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 |  |  |  |  |
| 9 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |  |
| 10 | 起重机械主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求 |  |  |  |  |
| 11 | 起重机械的备案、租赁符合要求 |  |  |  |  |
| 12 | 起重机械安装、拆卸符合要求 |  |  |  |  |
| 13 | 按规定办理使用登记 |  |  |  |  |
| 14 | 起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求 |  |  |  |  |
| 15 | 作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。 |  |  |  |  |
| 16 | 吊索具的使用及吊装方法符合规范要求 |  |  |  |  |
| 二、□施工升降机 □物料提升机 |
| 17 | 地面防护围栏符合规范要求 |  |  |  |  |
| 18 | 停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |  |  |
| 19 | 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效 |  |  |  |  |
| 20 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效 |  |  |  |  |
| 21 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |  |
| 22 | 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 |  |  |  |  |
| 23 | 吊笼门符合相关规范要求 |  |  |  |  |
| 24 | 作业环境符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 25 | 附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案 要求 |  |  |  |  |
| 26 | 安全停层装置齐全、有效 |  |  |  |  |
| 27 | 附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  |  |
| 28 | 起重机械按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。 |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合项； 不符合项 |

检查人员签字：                               检查日期：      年    月    日